## Slide 1
Лекция
Окислительно-восстановительное титрование, часть 1

## Slide 2
Стандартизация титрантов
Титрант | Способ стандартизации
0,02 М (0,1 н.) раствор калия перманганата | По 0,1 М раствору натрия тиосульфата
0,0167 М (0,1 н.) раствор калия дихромата | По 0,1 М раствору натрия тиосульфата
0,1 М – 0,005 М раствор тиосульфата натрия | По 0,0167 М (0,1 н.) – 0,0083 М (0,05 н.) раствору калия бромата
 | По точной навеске дихромата калия РО
0,5 М (1 н.) – 0,1 М (0,2 н.) – 0,05 М (0,1 н.) | По 0,1 М раствору натрия тиосульфата
0,01 М (0,02 н.) раствор йода | По 0,01 М раствору натрия тиосульфата
0,1 М раствор натрия перйодата | По 0,025 М раствору арсенита натрия
0,05 М – 0,0167 М (0,1 н.) раствор калия йодата | По 0,1 М раствору натрия тиосульфата

## Slide 3
Титрант 0,02 М (0,1 н.) раствор калия перманга-ната KMnO4 fэкв(KMnO4) = 1/5,
Приготовление. Навеску KMnO4 растворяют в воде (в м.к.), раствор нагревают на водяной бане в течение 1 ч, охлаждают и фильтруют через стеклянный фильтр
Cтандартизация по стандартному раствору тиосульфа-та натрия
2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4 
2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 + 8H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, добавляют в конце титрования
Хранят раствор калия перманганата в защищенном от света месте

## Slide 4
Применение перманганатометрии
Перекись водорода:
5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  5O2 + K2SO4 +
2MnSO4 + 8H2O
Ind – сам титрант
fэкв(H2O2)=1/2 fэкв(KMnO4)=1/5

## Slide 5
Обратная перманганатометрия
Натрия нитрит:
5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  5NaNO3 +
2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O
2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4  2MnSO4 + 5I2
+ 6K2SO4 + 8H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал (в конце титрования)
fэкв(NaNO2) = 1/2

## Slide 6
Титрант
0,0167 М (0,1 н.) раствор калия дихромата K2Cr2O7
fэкв(K2Cr2O7) = 1/6,
Приготовление. Навеску K2Cr2O7 растворяют в воде (в м.к.)
Cтандартизация по стандартному раствору тиосульфа-та натрия
K2Cr2O7 + 6KI + 14HCl  2CrCl3 + 3I2 + 8KCl + 7H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, добавляют в конце титрования

## Slide 7
Применение дихроматометрии
Железа (II) сульфат гептагидрат
FeSO4∙ 7H2O
6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4  3Fe2(SO4)3 +
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
2Fe2+ – 2е  Fe23+
Ind – дифениламин (титруют до фиолетового окрашивания)
fэкв(FeSO4∙7H2O) = 1

## Slide 8
Обратная дихроматометрия
Спирт этиловый:
3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 
избыток
3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O
K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4  3I2 + Cr2(SO4)3 +
остаток 4K2SO4 + 7H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind - крахмал
-1 +3
CH3—CH2OH – 4 е  CH3—COOH
fэкв(Сп.эт.) = 1/4

## Slide 9
Титрант
0,5 М (1 н.) – 0,1 М (0,2 н.) – 0,05 М (0,1н.) – 0,01 М (0,02 н.) раствор йода fэкв(I2) = 1/2
Приготовление. Навеску I2 + KI (избыток) растворяют в воде (в м.к.)
Cтандартизация: по стандартному раствору натрия тиосульфата
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, добавляют в конце титрования
Хранят в защищенном от света месте

## Slide 10
Титрант
0,1 М – 0,005 М раствор тиосульфата натрия Na2S2O3
fэкв(Na2S2O3) = 1,
Приготовление 0,1 М р-ра. Навеску Na2S2O3 + Na2CO3 растворяют в воде, свободной от диоксида углерода (в м.к.)*
Cтандартизация: 1) по стандартному раствору бромата калия
KBrO3 + 6KI + 6HCl  3I2 +KBr + 6KCl + 3H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, добавляют в конце титрования

## Slide 11
Cтандартизация: 2) по точной навеске калия дихро-мата РО (реактив основной)
K2Cr2O7 + 6KI + 14HCl  2CrCl3 + 3I2 + 8KCl + 7H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, добавляют в конце титрования
Раствор натрия тиосульфата хранят в сосудах тёмного стекла с притёртыми пробками в защищенном от света и углекислоты месте
* Na2CO3 добавляют для подавления протекания реакций:
Na2S2O3 + 1/2O2  Na2SO4 + S
Na2S2O3 + CO2 + H2O NaHSO3 + NaHCO3 + S

## Slide 12
Применение йодометрии
Раствор формальдегида
Йодометрия в щелочной среде. Йод в щелочной среде диспропорционирует с образованием гипоиодит-ионов:
I2 + 2NaOH  NaI + NaIO + H2O
избыток избыток
+ NaIO + NaOH  HCOONa + NaI + H2O
избыток
NaIO + NaI + H2SO4  I2 + Na2SO4 + H2O
остаток
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, fэкв(форм-да)=1/2

## Slide 13
Нитрофурал - йодометрия в щел. среде
I2 + 2NaOH  NaI + NaIO + H2O
NaIO окисляет нитрофурал до нитрофурфурола:

## Slide 14
Растворимость нитрофурала в воде улучшают добавлением NaCl и нагреванием
Далее р-р подкисляют и выделившийся йод титруют тиосульфатом натрия
NaI + NaIO + H2SO4  I2 + Na2SO4 + H2O
I2 + Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, || к.о.

## Slide 15
Малое кол-во щелочи и короткое время действия реактива (1-2 мин) должны обеспечивать окисление только гидразина, не затрагивая при этом альдегидную группу 5-нитрофурфурола
N2-2 – 22e  N20 fэкв(нитрофурала) = 1/4

## Slide 16
Феназон (антипирин)
Обратная йодометрия (протекает реакция элек-трофильного замещения)
HI + CH3COONa  CH3COOH + NaI
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

## Slide 17
Выделяющуюся HI связывают CH3COONa, чтобы предотвратить обратную реакцию
Т.к. образующийся йодофеназон может адсорбировать йод, для его извлечения добавляют хлф
Избыток I2 титруют Na2S2O3 до обесцвечивания хлф слоя
|| к.о. fэкв (феназона) = 1/2
C1 2e  C+1

## Slide 18
Меди сульфат CuSO4
Йодометрия. При добавлении к раствору меди(II) сульфата раствора калия йодида происходит восстановление меди(II) до меди(I), при этом образуется йод, который и титруется натрия тиосульфатом, Ind – крахмал:
2CuSO4 + 4KI  I2 + 2CuI + 2K2SO4
белый
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

## Slide 19
Серосодержащие аминокислоты
Метионин - обратная йодометрия.
В среде фосфатного буфера метионин окисляется до сульфоксида:
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
остаток
fэкв(метионина)=1/2

## Slide 20
Цистеин
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
остаток
fэкв(цистеина)=1/2
Ацетилцисцеин определяют аналогично:
fэкв(ацетилцистеина)=1/2

## Slide 21
Метамизол-натрий (анальгин)
Йодометрия прямая в слабокислой среде
Среда – водно-спиртовая

## Slide 22
Навеску ЛВ р-ряют в спирте в сухой колбе (во избежание преждевременного гидролиза),
+ 0,01 н. р-р HCl (для разложения метамизол-натрия) и титруют 0,1 н. р-ром I2 до желтого окрашивания
При этом сульфитная сера (+4) окисляется до сульфатной (+6)  fэкв (метам.Na) = 1/2
Кислота необходима для гидролиза остатка натрия метиленсульфоната и предотвращения окисления выделяющегося формальдегида (альдегиды окисляются в щелочной среде)

## Slide 23
Изониазид - обр. иодометрия
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
N22– – 4е  N20
fэкв(изониазида)=1/4

## Slide 24
Фактически окислителем является NaIO, кот-й образуется при диспропорц-нии I2 в щелочной среде, создаваемой NaHCO3
I2 + 2NaHCO3  NaI + NaIO + 2CO2 + H2O
NaIO + NaI + 2HCl  I2 + 2NaCl + H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

## Slide 25
Определение воды по методу К. Фишера
Основан на титровании воды в анализируемом объекте реактивом Фишера
Реактив Фишера – раствор диоксида серы, йода и пиридина в метаноле:
№ 1 – SO2 в пиридине № 2 – I2 в метаноле
При смешивании:
SO2 + CH3OH + 
При титровании навески ЛВ, содержащего
0,03-0,05 г воды протекает реакция:

## Slide 26
H2O + I2 + + 2 
 + 2
Без воды реакция не протекает, т.к. вода служит источником ионов водорода и кислорода, при этом
Сера окисляется : S4+ – 2e  S6+
Йод восстанавливается: I2 + 2e  2I–
Пиридин связывает кислые продукты реакции и
создает оптимальное рН среды в интервале 5-8
ГФXIV:
H2O + SO2 + I2 + 3C5H5N  2C5H5N∙HI + C5H5NSO3
C5H5NSO3 + CH3OH  C5H5N∙ HSO4CH3

## Slide 27
Окончание титрования определяют визуально –
избыточная капля титранта окрашивает желтый
раствор в красновато-коричневый цвет (свобод-ный I2) или электрометрически
Параллельно проводят контрольный опыт
(Vоп Vк.о.)  Т · 100
(H2O),% = 
а(ЛВ)
Т – титр реактива Фишера

## Slide 28
Установление титра реактива Фишера
Точную массу воды (около 0,04 г) помещают в колбу для титрования, содержащую метанол и титруют реактивом Фишера
Параллельно проводят контрольный опыт, титруя такой же объем метанола
m(воды)
Т = 
Vоп Vк.о.

## Slide 29
Недостатки метода:
1. Строгое соблюдение герметичности
2. Невозможность определения воды в присут-ствии веществ, реагирующих с компонентами реактива (аскорбиновая кислота, сульфиды, альдегиды, кетоны, карбонаты и гидрокарбо-наты щелочных металлов и др.)

## Slide 30
«Метлер Толедо»
Для титрования применяют
прибор: закрытая система,
состоящая из бюретки,
защищенной осушительной
трубкой (CaCl2, силикагель),
сосуда для подачи реактива
и колбы для титрования,
соединенных с бюреткой
Колба для титрования
имеет осушительную трубку
Перемешивают магнитной мешалкой

## Slide 31
«Метром»

## Slide 32
Кулонометрическое титрование
по методу Фишера
2I− − 2 ē  I2
I2 + C5H5N+H∙CH3SO3− + H2O 
2I− + C5H5N+H∙CH3SO4− + 2H+
ГФ XIV: Микрометод определения воды (кулонометри-
ческий)

## Slide 33
Титратор Фишера Эксперт-007
«Эконикс-Эксперт», г. Москва
8

## Slide 34
34
34
Сравнение волюмометрического и кулонометрического титрований
Волюмометрия Кулонометрия
Стандартизация
титранта Не требуется
3-4 титрования 100-150 титрований
в ячейке в ячейке
 Проверка герметичности
Измеряется объем Измеряется количество
электричества
Стандартный образец
Расчеты автоматизированы

## Slide 35
Преимущества кулонометрического титрования
1. меньше требуется времени, т.к. не проводится предварительная стандартизация титранта и нет необходимости в построении кривых титрования;
2. выше точность, т.к. предварительно проверяется герметичность кулонометрической ячейки путем измерения дрейфа и удаляется вода путем предэлектролиза;
3. количество электричества измеряется значительно точнее, чем объем; к тому же к.т.т. измеряется только электрометрически.

## Slide 36
Титрант 0,1 М раствор натрия перйодата NaIO4 fэкв(NaIO4)=1
Приготовление. Навеску NaIO4 раст-ют в воде (в м.к.)
Cтандартизация: по станд.р-ру арсениту натрия
NaAsO2
Ind – смесь ксиленолового оранжевого и гексаметилентетрамина
Титруют от фиолетово-розовой окраски до жёлтой

## Slide 37
Применяется натрия перйодат NaIO4 для определения ЛВ, содержащих смежные (вициналь-ные) гидроксильные группы (глицерин, рибофлавин)
Реакция окисления смежных гидроксилов протекает с разры-вом связи между соседними гидроксилсодержащими атомами углерода с образованием альдегидов и карбоновых кислот - реакция Малапрада (предложена в 1934 г)

## Slide 38
Глицерин (ГФ XIV)
Выделившуюся муравьиную кислоту оттитровывают стандартным раствором щелочи
HCOOH + NaOH  HCOONa + H2O
Ind – фенолфталеин, fэкв(глицерина)=1, || к.о.

## Slide 39
Рибофлавин
Окисляется рибитильный фрагмент перйодатом натрия NaIO4, выделившуюся муравьиную к-ту титруют NaOH по ф/ф
HCOOH + NaOH  HCOONa + H2O
fэкв(рибофлавина)=1/2, || к.о.

## Slide 40
Титрант 0,05 М – 0,0167 М (0,1 н.) раствор калия йодата KIO3 fэкв(KIO3) = 1/6,
Приготовление. Навеску KIO3 раств-ют в воде (в м.к.)
Cтандартизация по стандартному раствору тиосульфа-та натрия
KIO3 + 5KI + 3H2SO4  3I2 + 3K2SO4 + 3H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Ind – крахмал, добавляют в конце титрования

## Slide 41
Аскорбиновая кислота
Аск.к-та окисляется до дегидроаскарбиновой кислоты
KIO3 + 5KI + 6HCl  3I2 + 6KCl + 3H2O
Ind – крахмал, добавляют в начале титрования
fэкв(аск.к-ты)=1/2, || к.о.

## Slide 42
Спасибо за внимание!