## Slide 1: Методы фармакопейного анализа

## Slide 2: Хроматография
ОФС.1.2.1.2.0001.15

## Slide 3: Хроматография
Хроматография – метод разделения смесей веществ, основанный на их многократном перераспределении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление движения.

## Slide 5: Хроматограмма
Графическое представление сигнала детектора от времени или объема подвижной фазы
Зафиксированная на бумаге или ТСХ-пластинке последовательность зон адсорбции веществ анализируемой смеси

## Slide 6
- фактор удерживания
a – расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна зоны адсорбции
b – расстояние от линии старта до линии фронта элюента
– значение
– значение
и используют для идентификации веществ

## Slide 7: Подтверждение разделительной способности
Проводят хроматографирование стандартного раствора, содержащего два или более веществ с известным значением Rf. После хроматографирования эти вещества должны разделиться, образуя зоны адсорбции, значения Rf которых соответствуют заданным.

## Slide 8: Подтверждение чувствительности
Определенное количество стандартного вещества наносят на хроматографическую пластинку, хроматографируют. Зона стандартного вещества должна четко обнаруживаться

## Slide 9: Хроматография на бумаге
ОФС.1.2.1.2.0002.15

## Slide 10: Хроматография на бумаге
Хроматографический процесс, протекающий на листе фильтровальной бумаги при перемещении по ее капиллярам и поверхности подвижной фазы.
Неподвижная фаза – бумага или вещества, нанесенные на ее волокна.
Механизм – распределительный или адсорбционный

## Slide 11: Применение в фармакопейном анализе
1. Определение подлинности
Одновременно хроматографируют растворы анализируемого и стандартного веществ.
Если вещества идентичны, то зоны адсорбции имеют одинаковый вид и равные Rf
Можно хроматографировать смесь равных количеств анализируемого и стандартного веществ – одно пятно зоны адсорбции
Rf должно быть 0 - 1

## Slide 12: Применение в фармакопейном анализе
2. Испытание на чистоту
Примеси и основное вещество должны иметь разные Rf
О чистоте анализируемого вещества судят по величине и интенсивности окраски зон адсорбции примесей
3. Количественное определение:
Проводят после экстракции хроматограммы. Зоны адсорбции вырезают и экстрагируют подходящим растворителем.
Определяют содержание вещества любым аналитическим методом

## Slide 13: Оборудование
Герметизированная камера
Растворитель – подвижная фаза
Хроматографическая бумага
Одномерная хроматография
Двумерная хроматография

## Slide 14: Тонкослойная хроматография
ОФС.1.2.1.2.0003.15

## Slide 15: Тонкослойная хроматография
Хроматографический процесс, протекающий при движении подвижной фазы в тонком слое сорбента, нанесенном на инертную твердую подложку из соответствующего материала (стекла, металла или полимера).
Основные материалы:
Пластинка с закрепленным слоем сорбента
Хроматографическая камера
Капилляры или микрошприцы
Устройства для нанесения обнаруживающих реагентов
Стандартные образцы
УФ-лампы

## Slide 16: Применение в фармакопейном анализе
Идентификация
Определение примесей
Количественное определение

## Slide 17: Количественное определение
Если вещества реагируют на излучение УФ и видимой области спектра, можно определить непосредственно на пластинке при помощи специального оборудования.
Измеряют интенсивность отраженного света, передвигая пластинку или регистрирующее устройство вдоль оси хроматограммы.

## Slide 18: Оборудование
Полуавтоматическое или автоматическое устройство для точного нанесения необходимого количества анализируемого вещества
Фотометр, способный перемещать пластинку, с источником монохроматического излучения для измерения отражения или пропускания.