## Slide 1: Валидация титриметрических методик анализа.

## Slide 2: План
Фармакопейные требования к валидации титриметрических методик анализа.
Неопределенность конечной аналитической операции титрования.
Титрованные растворы.
Предлагаемый подход к валидации титриметрических методик.
Пример.

## Slide 3: Процедура валидации аналитических методик предусмотрена чтобы -
аналитическая методика заняла достойное место в системе обеспечения качества, соответствовала своему назначению, то есть гарантировала достоверные и точные результаты анализа.

## Slide 4: При проведении валидации:
1. можно своевременно выявить в процессе разработки новых методик их недостатки и на ранних стадиях существенно улучшить методику.
2. появляется уверенность и в методике, и в качестве анализируемого препарата.
3. обязательно принимают практическое участие различные аналитические лаборатории.

## Slide 5: Валидация аналитической методики
это экспериментальное доказательство того, что методика пригодна для решения аналитических задач.

## Slide 6: Фармакопейные требования к валидации титриметрических методик анализа
правильность
сходимость
специфичность
линейность
диапазон методики

## Slide 7: Допуски содержания
Стандартные допуски содержания фармацевтических субстанций 99,0 -101,0 %.
В ГФ также встречаются указания для применения титриметрических методов для определения ГЛС. Допуски обычно составляют в этом случае от 95,0 до 105,0%.

## Slide 8: Общие требования к неопределенности методик титрования

## Slide 9: Подход к валидации титриметрических методик Постановка задачи
Задача количественного титриметрического определения субстанций – не определить содержание основного вещества, а убедиться в том, что оно значимо не отличается от 100 %.

## Slide 10: Нормализованные координаты
При проверке линейности по оси ординат откладывают объем титрования (Vi), а по оси абсцисс – навеску, взятую для титрования (mi).
Данной номинальной навеске mT соответствует номинальный объем титрования в мл VT

## Slide 11: Номинальный объем титрования

## Slide 12: Диапазон
Целесообразно брать 9 точек
В соответствии с требованиями ГФ, диапазон должен быть (80-120) % от номинального значения.

## Slide 13: Критерии линейности
В нормализованных координатах исследуется линейная зависимость
Yi = а + b• Xi

## Slide 14: Систематическая погрешность

## Slide 15: Предел обнаружения (ПО) и предел количественного определения (ПКО)
ПО=3.3·sa / b ≈ 3.3·sa
ПКО=10·sa / b ≈ 10·sa

## Slide 16: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ