## Slide 1
Лекция 2. Анализ электрокардиограммы

## Slide 2: Анализ Электрокардиограммы
Анализ сердечного ритма и проводимости:
Оценка регулярности сердечных сокращений
Подсчёт ЧСС
Определение источника возбуждения
Оценка функции проводимости
Определение положения электрической оси сердца
Анализ зубца Р
Анализ желудочкового комплекса QRS
Анализ сегмента ST
Анализ зубца T
Анализ интервала QT
Электрокардиографическое заключение

## Slide 3: Анализ сердечного ритма и проводимости
Оценка регулярности сердечных сокращений
Регулярность СС оценивается при сравнении продолжительности интервалов R-R.
Регулярный, или правильный ритм сердца диагностируется , если продолжительность интервалов R-R одинакова и разброс полученных величин не превышает ±10% от средней их продолжительности.

## Slide 4
В остальных случаях диагностируется неправильный (аритмичный) сердечный ритм.

## Slide 5
Подсчёт ЧСС
При правильном ритме ЧСС определяют по формуле:
60 – число секунд в минуте
R-R – длительность интервала, выраженная в секундах

## Slide 6: ЧСС в зависимости от длительности интервала R-R
Гораздо удобней определять ЧСС с помощью специальных таблиц.

## Slide 7
При неправильномритме:
ЭКГ в одном из отведений (чаще во II стандартном) записывается дольше, чем обычно, например в течении 3-4 секунды. При скорости движения ленты 50 мм* это время соответствует 15-20 см.
Затем подсчитывают число комплексов QRS, за 3 секунды (15 см ленты) и полученный результат умножают на 20.

## Slide 8: Определение источника возбуждения (водителя ритма)
Синусовый ритм характеризуется:
Наличием во II стандартном отведении положительных зубцов P, предшествующих каждому комплексу QRS.
Постоянной одинаковой формой всех зубцов Р в одном т том же отведении.
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕСИНУСОВОГО РИТМА.

## Slide 9
Предсердный ритм:
Во II и III стандартном отведении регистрируется отрицательное зубцы Р.
Интервал Р-Q(R) может быть несколько укорочен или не изменен.
QRS – неизменен
ЧСС от 60 до 90
В тех случаях, когда источник возбуждения располагается в нижних отделах предсердий – электрический импульс распространяется в обратном направлении (снизу вверх).

## Slide 10
Ритмы из АВ-соединения:
Регистрируются нормальные комплексы QRS и отрицательные зубцы P.
Если эктопический импульс одновременно достигает предсердий и желудочков, зубец Р наслаивается на QRS и не виден на ЭКГ.
Если же ЭИ вначале достигает желудочков и только потом –предсердий, отрицательный зубец Р располагается после QRS
ЧСС 40-60 в минуту.

## Slide 11
Желудочковый (идиовентрикулярный) ритм:
Медленный желудочковый ритм ( менее 40 ударов в минуту)
Наличие расширенных и деформированных QRS
Отсутствием закономерной связи комплексов QRS и зубцов Р

## Slide 12
Оценка функции проводимости
Для оценки функции проводимости необходимо измерить:
Длительность зубца Р
Продолжительность интервала Р-Q(R)
Длительность желудочкового комплекса QRS
Интервал внутреннего отклонения в грудных отведениях V1 и V6

## Slide 13: Электрическая ось сердца
Электрическая ось сердца — это проекция суммарного электрического вектора ЭКГ-комплекса QRS (он отражает возбуждение желудочков сердца) на фронтальную плоскость. Количественно электрическая ось сердца выражается углом α между самой осью и положительной (правой) половиной оси I стандартного отведения, расположенной горизонтально.

## Slide 15: Варианты положения ЭОС.
У здоровых людей, в зависимости от особенностей телосложения, угол альфа колеблется от 0°до +90°. Различают три варианта конституционально обусловленного положения ЭОС:
нормальное —угол альфа от +30°до +70°;
горизонтальное —угол альфа от 0°до +30°;
вертикальное —угол альфа от +70°до +90°.

## Slide 16: Способы определения положения ЭОС
Графические (с использованием различных систем координат)
С помощью таблиц или диаграммам;
Визуальные.

## Slide 17: Визуальное определение угла α в 6-осевой системе координат Бейли
При визуальном способе определения угла α следует руководствоваться следующими правилами:
1. Направление ЭОС приблизительно или полностью совпадает с осью того отведения, в котором алгебраическая сумма зубцов QRS является наибольшей. Обычно это отведение с максимальным R и минимальным S.
2. В том отведении, ось которого перпендикулярна ЭОС, должен регистрироваться эквифазный, т.е. равноамплитудный, или "нулевой" комплекс QRS: R+S=0или R+(Q+S)=0.

## Slide 18: Визуальное определение расположения ЭОС по трём стандартным отведениям
Амплитуда зубца R во II стандартном отведении наибольшая. В свою очередь зубец R в I стандартном отведении превосходит зубец RIII.
Такое соотношение зубцов R в различных стандартных отведениях определяется как нормальное расположение электрической оси сердца.
Нормальное расположение электрической оси сердца оформляется записью: RII>RI>RIII.

## Slide 19
Отклонение электрической оси сердца влево схематично записывается:
RI>RII>RIIIи SIII>RIII.

## Slide 20
Отклонение электрической оси сердца вправо схематично записывается:
RIII>RII>RIиSI>RI.

## Slide 21
Максимальный R-S в I, R=S в III, Какая ось?

## Slide 22
Максимальный R-S в III, R=S в I и aVR, Какая ось?

## Slide 23: Правила определения
Правила определения положения ЭОС во фронтальной плоскости такие: электрическая ось сердца совпадает с тем из 6 первых отведений, в котором регистрируются самые высокие положительные зубцы, и перпендикулярна тому отведению, в котором величина положительных зубцов равна величине отрицательных зубцов.

## Slide 24
В норме электрическая ось сердца примерно соответствует его анатомической оси (у худых людей направлена более вертикально от средних значений, а у тучных — более горизонтально). Например, при гипертрофии(разрастании) правого желудочка ось сердца отклоняется вправо. При нарушениях проводимости электрическая ось сердца может резко отклоняться влево или вправо, что само по себе является диагностическим признаком. Например, при полной блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса наблюдается резкое отклонение электрической оси сердца влево (α ≤ −30°), задней ветви — вправо (α ≥ +120°).

## Slide 25
Полная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. ЭОС резко отклонена влево (α ≅− 30°), т.к. самые высокие положительные зубцы видны в aVL, а равенство зубцов отмечается во II отведении, которое перпендикулярно aVL.

## Slide 26
Полная блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса. ЭОС резко отклонена вправо (α ≅ +120°), т.к. самые высокие положительные зубцы видны в III отведении, а равенство зубцов отмечается в отведении aVR, которое перпендикулярно III.

## Slide 27: Алгебраическая сумма зубцов I и III отведений
Величину алгебраической суммы каждого зубца одного желудочкового комплекса QRS измеряют в миллиметрах, учитывая при этом, что зубцы Q и S имеют знак минус (-), поскольку находятся ниже изоэлектрической линии,
а зубец R–знак плюс (+).

## Slide 28: Графический метод определения угла α
Положительная или отрицательная величина алгебраической суммы зубцов QRS в произвольно выбранном масштабе откладывается на положительную или отрицательную часть оси соответствующего отведения в шестиосевой системе координат.
Эти величины (соответствующие алгебраической сумме амплитуд зубцов) фактически представляют собой проекции искомой ЭОС на оси I и III стандартных отведений.
Из концов этих проекций восстанавливают перпендикуляры к осям отведений. Точка пересечения перпендикуляров соединяется с центром системы. Эта линия и является ЭОС (электрической осью сердца) (α QRS). В данном случае угол а составляет —70°(резкое отклонение ЭОС влево).

## Slide 29
Находите R – S в I и aVF отведениях
Откладываете полученные промежутки на вертикальной и
горизонтальной осях
Пересечение укажет направление электрической оси

## Slide 30
Практически можно определять ось используя любые стандартные отведения, даже с отрицательной разницей R – S
Важно лишь найти точку пересечения перпендикуляров к осям

## Slide 31: Табличный способ определения угла α
Зависимость алгебраической суммы зубцов QRSв отведениях от конечностей от величины угла α.

## Slide 32: Определение ЭОС по равенству зубцов R и S в стандартных и усиленных отведений от конечностей
Способ является табличным оформлением другого, более часто используемого способа -визуального определения угла α