## Slide 1
Кафедра профилактической медицины и экологии человека ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

## Slide 2
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н
"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)

## Slide 3
Оценка эффективности СИЗ
Оценка и классификация условий труда
Снижение КУТ более чем на одну степень
3.2  2
Оценка эффективности СИЗ
Снижение КУТ на одну степень
3.1  2
Оценка и классификация условий труда
Оценка эффективности СИЗ
Согласование с Роспотребнадзором
СОУТ
I - вариант
СОУТ
II - вариант
Использование механизма оценки Эффективности СИЗ приведет к снижению РМ с ВУТ на 10-15%
3

## Slide 4
Методика проведения СОУТ (Приказ МТСР 33н)
Наименование фактора | Аттестация рабочих мест (АРМ) | Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Возможные изменения
Химический | Оценка проводится относительно единых величин ПДК, указанных в ГН | Оценка проводится относительно единых величин ПДК, указанных в ГН | Без изменений
Биологический | Оценка зависит от наличия контакта с патогенными биологическими агентами (ПБА) и видам выполняемых работ | Оценка проводится только в организациях, имеющих лицензии на работу с ПБА I – IV групп патогенности и с возбудителями паразитарных болезней – однозначность в установлении контакта без привязки в видам выполняемых работ | Снижение кол-ва рм с ВУТ
Аэрозоли ПФД (пыль) | Оценка проводится относительно показателя Т, характеризующего количество лет контакта с пылью, свойственного работнику, а не рабочему месту | Оценка проводится относительно годовой пылевой нагрузки – исключена неоднозначность в определении показателя Т | Незначительное увеличение кол-ва рм с ВУТ
Шум | Оценка проводится относительно множества ПДУ от 50 до 80 дБ(А) | Оценка проводится относительно единого ПДУ – 80 дБ(А) – исключена неоднозначность в выборе ПДУ | Снижение кол-ва рм с ВУТ
Инфразвук | Оценка проводится относительно множества ПДУ: 95, 100, 110 дБ(Лин) | Оценка проводится относительно единого ПДУ – 110 дБ(Лин) – исключена неоднозначность в выборе ПДУ | Снижение кол-ва рм с ВУТ

## Slide 5
Методика проведения СОУТ (Приказ МТСР 33н)
Наименование фактора | Аттестация рабочих мест (АРМ) | Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Возможные изменения
Ультразвук воздушный | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ | Без изменений
Вибрация локальная | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ | Без изменений
Вибрация локальная | Оценка проводится относительно различных величин ПДУ в зависимости от типа вибрации: транспортная, транспортно-технологическая, технологическая а, б и в типов | Оценка проводится относительно единого ПДУ для транспортной вибрации: оси X,Y – 112 дБ, Z – 115 дБ исключена неоднозначность в выборе ПДУ | Снижение кол-ва рм с ВУТ
Ионизирующие излучения | Оценка проводится относительно максимальной потенциальной эффективной дозы (МПД), не зависящей от результатов индивидуального дозиметрического контроля (противоречие НРБ 99/2009) | Оценка проводится относительно максимальной потенциальной эффективной дозы (МПД) определяемой с учетом результатов оперативного контроля за 1 год (соответствие НРБ 99/2009) | Снижение кол-ва рм с ВУТ (3.2 – наивысший КУТ)

## Slide 6
Методика проведения СОУТ (Приказ МТСР 33н)
Наименование фактора | Аттестация рабочих мест (АРМ) | Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Возможные изменения
Неионизирующие излучения | Оценка проводится относительно единых ПДУ следующих показателей: - гипогеомагнитное поле; - электростатическое поле; постоянное магнитное поле; электромагнитные поля 50 Гц; электромагнитные поля от ВДТ ПЭВМ; электромагнитные поля РЧ (10 кГц – 300 ГГц); широкополосный электромагнитный импульс | Оценка проводится относительно следующих показателей: - гипогеомагнитное поле; - электростатическое поле; постоянное магнитное поле; электромагнитные поля 50 Гц; электромагнитные поля от ВДТ ПЭВМ; электромагнитные поля РЧ (10 кГц – 300 ГГц); широкополосный электромагнитный импульс | Очень незначительное снижение кол-ва рм с ВУТ
Микроклимат | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ для: производственных помещений; неотапливаемых помещений; открытой территории | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ для: производственных помещений; неотапливаемых помещений; открытой территории | Снижение кол-ва рм с ВУТ
Световая среда | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ для: Естественного освещения (КЕО); Освещенности рабочей поверхности; Прямой блескости; Коэффициента пульсации | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ для: Естественного освещения (КЕО); Освещенности рабочей поверхности; Прямой блескости; Коэффициента пульсации | Значительное снижение кол-ва рм с ВУТ

## Slide 7
Методика проведения СОУТ (Приказ МТСР 33н)
Наименование фактора | Аттестация рабочих мест (АРМ) | Специальная оценка условий труда (СОУТ) | Возможные изменения
Тяжесть труда | Оценка проводится относительно единых ПДУ для всех показателей за исключением показателя «рабочая поза», критерии оценки которого не позволяют корректно оценить условия труда работников, управляющих различными транспортными средствами и специализированными машинами и механизмами | Оценка проводится относительно единых ПДУ для всех показателей, включая показатель «рабочая поза», в критерии оценки которого добавлены критерии оценки позы «сидя», что позволит корректно оценить условия труда работников, управляющих различными транспортными средствами и специализированными машинами и механизмами | Незначительное снижение кол-ва рм с ВУТ
Напряженность труда | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ для 23 показателей объединенных в 5 групп: интеллектуальные нагрузки; сенсорные нагрузки; эмоциональные нагрузки; монотонность нагрузок; режимы работы | Оценка проводится относительно единых величин ПДУ для 6 показателей: интеллектуальные нагрузки; сенсорные нагрузки (4 показателя); эмоциональные нагрузки; монотонность нагрузок (2 показателя); режимы работы | Значительное снижение кол-ва рм с ВУТ