## Slide 1: КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ

## Slide 2: План
Сущность комплексиметрического титрования. Классификация методов комплексиметрии.
Комплексонометрия.
Индикаторы комплексонометрического титрования.
Практическое применение комплексонометрии. Общая оценка метода.

## Slide 3: 1. Сущность комплексиметрического титрования. Классификация методов комплексиметрии.
Комплексиметрия, или комплексиметрическое титрование (комплексометрия, или комплексометрическое титрование) – метод титриметрического анализа, основанный на использовании реакции комплексообразования между определяемым компонентом анализируемого раствора и титрантом.
Метод чаще всего применяется для определения катионов металлов-комплексообразователей.
В основе метода лежит реакция:
Ме + nL = MеLn
Металл- лиганд комплекс
комплексо-
образователь

## Slide 4: Требования, предъявляемые к реакциям в комплексиметрии.
1) Стехиометричность. В реакции должен образовываться один продукт точно определяемого состава. Побочные реакции должны отсутствовать.
2) Полнота протекания реакции. Реакция, лежащая в основе титрования, должна протекать практически до конца, т.е. не менее чем на 99,9%.
3) Реакция комплексообразования должна протекать быстро; равновесие должно устанавливаться практически мгновенно.
4) Реакция должна обеспечивать отчетливую фиксацию КТТ.

## Slide 5: КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОМПЛЕКСИМЕТРИИ.
В зависимости от природы реагента и образующихся комплексов:
А) Меркуриметрия - метод, основанный на реакциях образования растворимых, устойчивых, слабо диссоциирующих комплексов ртути (II), формально содержащих катион Hg2+.
Б) Цианометрия, или цианометрическое титрование - метод, основанный на использовании реакции образования растворимых, устойчивых, слабо диссоциирующих цианидных комплексов металлов: серебра, цинка, кобальта, никеля, содержащих в качестве лигандов цианогруппы CN-.
В) Фторометрия, или фторометрическое титрование - метод основанный на реакциях образования фторидных соединений металлов, например, алюминия, циркония (IV), тория(IV).
Г) Комплексонометрия, или комплексонометрическое титрование - метод, основанный на использовании реакции образования комплексонатов – комплексных соединении катионов металлов с комплексонами.

## Slide 6: 2. Комплексонометрия
Иногда комплексонометрию называют хелатометрией (хелатометрическим титрованием), определяя ее как такое титрование, при котором образуются растворимый хелат. Однако понятие хелатометрия – более широкое, чем понятие комплексонометрия. Так, в хелатометрии используются реакции образования дитизонатов металлов, а дитизон не относится к комплексонам.

## Slide 7
Комплексонометрическое титрование – фармакопейный метод.
Комплексоны–это аминополикарбоновые кислоты и их соли, анионы которых, выступая в роли полидентатных хелатообразующих лигандов, способны образовывать со многими катионами металлов устойчивые растворимые комплексы – комплексонаты.

## Slide 8: Комплексоны
1) комплексон I, нитрилотриуксусная кислота (НТУ), N(CH2COOH)3, торговое название “трилон А”, представляющая собой тетрадентатный лиганд.

## Slide 9: 2) комплексон II, или этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУК), (HOOCСH2)2N-CH2-CH2-N(CH2COOH)2 , краткое обозначение - Н4Y (Y или Y4- - четырехзарядный анион этилендиаминтетрауксусной кислоты), плохо растворима (при 22°C растворимость 2 г/л), является шестидентатным лигандом.

## Slide 10
3) комплексон III, этилендиаминтетраацетат динатрия (ЭДТА), торговое название “трилон Б” (с Н2О), краткое обозначение Na2H2Y· Н2О, структурная формула
ЭДТА - относительно хорошо растворимая соль (при 22°С растворимость 108 г/л), являющаяся, как и ЭДТУ, шестидентатным лигандом.

## Slide 11: Комплексоны ЭДТУК и ЭДТА

## Slide 12
4) комплексон IV, диаминциклогексантетрауксусная кислота (ДЦТУ)
В титриметрии наиболее часто применяется комплексон III; остальные, а их известно несколько десятков, применяются реже.

## Slide 13: Взаимодействие комплексона III с двухзарядным катионом Ме2+ приводит к образованию внутрикомплексного соединения хелатного типа:

## Slide 14
Реакции взаимодействия различных металлов с ЭДТА:
Са2+ + Н2Y2- = СаY2- + 2Н+
Вi3+ + Н2Y2- = ВiY- + 2Н+
Zr4+ + Н2Y2- = ZrY + 2Н+
Независимо от заряда катиона, в реакции комплексообразования принимает участие один катион и один анион, поэтому молярные массы эквивалента титранта и определяемого катиона равны их молярным массам (fэ =1).
Степень протекания реакций зависит о рН. Многие катионы титруются в аммиачном буферном растворе, а например, такие как: Мg2+, Cа2+ и др. в щелочной среде.

## Slide 15: ТИТРАНТЫ МЕТОДА
В качестве титранта метода могут применяться стандартные водные растворы ЭДТА (Na2H2Y), обычно с молярной концентрацией 0,1; 0,005; 0,025 и 0,01 моль/л, а так же стандартные растворы сульфата магния или цинка.
Эта соль легко получается в чистом виде, хорошо растворима в воде, растворы устойчивы при хранении.

## Slide 16: 3. ИНДИКАТОРЫ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ
1) Бесцветные органические вещества, образующие с катионами определяемых металлов окрашенные комплексы. К числу таких индикаторов относятся салициловая, сульфосалициловая кислоты, тайрон, гидроксамовые кислоты, тиокарбамид и некоторые другие. Индикаторы этого типа применяют в комплексонометрии сравнительно редко.
2) Металлохромные индикаторы или металл-индикаторы, представляющие собой органические красители, имеющие собственные хроморфные группы, способные обратимо изменять окраску при образовании комплексов с катионами металлов, т.е. – это слабые протолиты, обратимо образующие с катионами определяемых Ме интенсивно окрашенные комплексы, причем цвет комплексов отличается от цвета свободного индикатора.

## Slide 17: ИНДИКАТОРЫ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ
  Металл-индикаторы – это органические красители, образующие с катионами металлов окрашенные комплексные соединения.
Первым металлоиндикатором был мурексид – аммонийная соль пурпуровой кислоты. Его открытие было основано на случайном наблюдении в лаборатории Шварценбаха. Было замечено, что если после работы с урамилдиуксусной кислотой колбу мыли водопроводной водой, происходило резкое изменение окраски. Оказалось, что изменение окраски вызывается реакцией ионов кальция, содержащихся в водопроводной воде, с мурексидом, который образовывался при окислении урамилдиуксусной кислоты кислородом воздуха. Если формулу мурексида сокращенно записать в виде NH4H4Ind, то равновесия в его растворе можно представить схемой:
Ме2+ + Ind- = МеInd+
Сине-фиолет. красный
МеInd+ + [H2Y]2- = [MeY]2- + Ind-+ 2H+
Красный б/цв. б/цв. Сине-фиолет.
С ионами Ca2+ мурексид образует соединение красного цвета, с ионами Co2+, Ni2+, Cu2+ – желтого.

## Slide 18: ИНДИКАТОРЫ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ
Другим широко применяемым в комплексонометрии индикатором является эриохром черный Т, относящийся к группе азокрасителей и имеющий в молекуле хелатообразующие OH-группы.
Протон сульфогруппы в растворе диссоциирует практически полностью. Дальнейшее отщепление протонов от OH-групп приводит к изменению цвета индикатора. Окраска эриохром черного Т зависит от pH среды в растворе
Преобладающий в аммиачном буферном растворе анион Hind2- взаимодействует с ионами металла, образуя окрашенное в красный или фиолетовый цвет соединение:
M2+ + HInd2-  MInd- + H+.
голубой красный

## Slide 19: ИНДИКАТОРЫ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ
При титровании катиона M2+ ЭДТА в аммиачном буферном растворе в присутствии эриохром черного Т вблизи точки эквивалентности процесс протекает по уравнению
MInd- + H2Y2- + NH3 = MY2- + HInd2- + NH4+.
Красный голубой
В результате происходит изменение окраски раствора.
С эриохром черным Т окрашенные соединения образуют многие (свыше 20) катионы, но методами титрования могут быть определены лишь некоторые – их число не превышает десятка.
Практически с эриохром черным Т можно титровать Mg2+, Cd2+, Zn2+, Pb2+ и некоторые другие катионы.
Водные растворы эриохром черного Т неустойчивы и при хранении разлагаются. Гораздо более устойчивы растворы близкого аналога эриохром черного Т – кальмагита, отличающегося отсутствием в молекуле группы NO2. Индикаторные свойства этих веществ практически одинаковы.

## Slide 20: ПРИЕМЫ КОМПЛЕКСОНОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ
Как и в других титриметрических методах, в комплексонометрии применяют прямое, обратное и заместительное титрование. Но наиболее точные результаты получают при прямом титровании.
Прямое титрование. Прямым титрованием с различными индикаторами определяют Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+ и др. ионы.
При прямом титровании анализируемого раствора, содержащего определяемый катион металла, стандартным раствором комплексона в типичном эксперименте к аликвотной части раствора, взятой для титрования, прибавляют буферную смесь (часто - аммиачный буфер) для достижения требуемого значения рH раствора, индикатор и титруют стандартным раствором комплексона до изменения окраски титруемого раствора.

## Slide 21
Обратное титрование. Этот способ применяется тогда, когда проведение прямого титрования затруднено из-за медленного протекания реакции образования комплексоната или невозможности подбора соответствующего индикатора.
Для проведения обратного титрования в типичном эксперименте к анализируемому раствору, содержащему определяемый катион, прибавляют избыточное, по сравнению со стехиометрическим, количеством стандартного раствора ЭДТА. После окончания реакции образования комплексоната определяемого катиона избыток не вступившего в реакцию ЭДТА оттитровывают стандартным раствором соли магния, цинка, свинца или других катионов в присутствии индикатора эриохром черного Т, в аммонийном буфере.

## Slide 22
Заместительное (косвенное, вытеснительное) титрование. К раствору определяемого элемента перед титрованием добавляют небольшое и известное количество соли магния. Так как магний титруется последним, индикатор эриохром черный Т не изменит окраски, пока не будут оттитрованы все другие катионы, образующие более устойчивые комплексы.
Са2+ + Na2[MgY] = Na2[СаY] + Mg2+
В другой методике к анализируемому раствору перед титрованием добавляют некоторое количество комплексоната магния. Присутствующие катионы вытесняют магний из его комплекса, и титрование будет закончено лишь после того, как будут оттитрованы все катионы и последним – магний. Расход титранта в этом случае будет связан только с количеством определяемых элементов и не будет зависеть от количества введенного комплексоната магния.

## Slide 23
Алкалиметрическое титрование в комплексонометрии.
Способ основан на титровании стандартным раствором щелочи ионов водорода, выделяющихся при реакции катионов определяемого металла с ЭДТА:
Mе2++H2Y2-=MY2-+2H+

## Slide 24: 4.Практическое применение комплексонометрии. Общая оценка метода.
Комплексонометрическое титрование применяется главным образом для определения катионов многих металлов, образующих устойчивые комплексонаты.
Определение жесткости воды было первым практически важным применением ЭДТА в аналитической химии. Жесткость воды характеризуют молярной концентрацией эквивалентов кальция и магния (fэ=1/2) и выражают в ммоль/л. Содержание этих элементов определяют прямым титрованием пробы воды в аммонийном буфере 0,01 М раствором ЭДТА в присутствии эриохром черного Т как индикатора.

## Slide 25
Тяжелые металлы предварительно осаждают в виде сульфидов или маскируют цианидом. Жесткость воды, обусловленную содержанием солей кальция, можно определить титрованием пробы с мурексидом в щелочной среде и далее по разности рассчитать жесткость, связанную с присутствием солей магния. Титрованию Mg2+ и Ca2+ не мешает большое содержание NaCl, поэтому кальций и магний можно комплексонометрически определять в морской воде.
Комплексонометрию используют для количественного определения неорганических фармакопейных препаратов магния (магния оксид, магния сульфат, магния карбонат основной); цинка (цинка оксид, цинка сульфат); свинца (свинца оксид); кальция (кальция хлорид); висмута (висмута нитрат основной). Кальциевые соли органических кислот, растворимые в воде (кальция лактат, кальция глюконат, кальция пангамат, кальция пантотенат), определяют так же, как и кальция хлорид. Нерастворимый в воде бепаск (n-бензоиламиносалицилат кальция) предварительно минерализиуют прокаливанием до образования оксида кальция, а затем растворяют в соляной кислоте и титруют раствором трилона Б. Комплексонометрию применяют и для количественного анализа органических и элементорганических соединений, в том числе и лекарственных веществ. Ряд методик основан на образовании комплексных соединений с ионами меди (II), цинка, свинца и др. (избыток которых титруют трилоном Б). Аналогичным образом выполняют определение после осаждения препарата в виде соли.

## Slide 26: 4.Практическое применение комплексонометрии. Общая оценка метода.
На результаты комплексонометрического титрования Mg2+ и Ca2+ в аммонийном буфере с эриохром черным Т не влияет содержание сахара, поэтому метод используют для определения этих элементов в различных соках на предприятиях пищевой промышленности. Комплексонометрически определяют кальций и магний в технологическом контроле на предприятиях бумажной промышленности. При анализе известняка, доломита, магнезита, силикатов, цементов, руд и т.д. комплексонометрическое определение кальция и магния проводят после отделения кремниевой кислоты и оксидов других металлов. Большое практическое значение имеют быстрые комплексонометрические методы определения Mg2+ и Ca2+ в почвах, удобрениях, растительных и животных тканях, молоке, крови и т.д. Кальций в случае необходимости определяют титрованием в щелочной среде с мурексидом, а содержание магния рассчитывают по разности.

## Slide 27: Общая оценка метода.
Среди титриметрических методов, основанных на реакциях комплексообразования, наибольшее значение имеют реакции с применением комплексонов.
1. Устойчивые координационные соединения с комплексонами образуют почти все катионы металлов, поэтому методы комплексонометрии универсальны и применимы к анализу широкого круга разнообразных объектов.
2. Рабочие растворы устойчивы.
3. Для установления точки эквивалентности имеется набор цветных индикаторов и разработаны физико-химические методы индикации.
4. Точность титриметрических определений составляет 0,2-0,3 %.
Методы комплексонометрического титрования непрерывно совершенствуются. Синтезируются новые типы комплексонов, обладающих повышенной селективностью, и новые индикаторы. Расширяются области применения комплексонометрии.

## Slide 28: Спасибо за внимание ☺