## Slide 1: Дезинфицирующие средства

## Slide 2: Классификация дезинфектантов и характеристика
Группа – галогеносодержащие (хлорсодержащие) – в составе хлор, бром, йод.
Представитель: аналит, хлорная известь, хлорамин Б, люмакс-хлор, форекс-хлор, гипохлорит натрия, деохлор, сульфохлорантин Д,йодонат и др.
Положительные свойства:
1. Дезодорирующее и отбеливающее
2. Высокая активность и широкий спектр антимикробного действия
Недостатки:
1. Плохая растворимость с образованием осадка
2. Потеря активности препарата при хранении (не менее 15% активного хлора)
3. Короткий срок хранения рабочих р-ров
4. Высокая токсичность для человека (запах хлора и резко выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей). Необходима защита глаз и дыхательных путей (очки, респираторы).
5. Коррозирующее действие на металлы, снижение прочности тканей
6. Неэкономичность.

## Slide 3: Группа – кислородосодержащие
Представитель: перекись водорода, пероксимед, виркон, дезоксон.
Положительные свойства:
1. Широкий спектр антимикробного действия (бактерии, вирусы, споры)
2. Не имеют резкого запаха, не обладают раздражающим действием, экологичны.
3. Легко смешиваются с водой и спиртом
4. Умеренно стабильны (до 7 дней).
Недостатки:
1. Теряют активность на свету, при взаимодействии с металлами, щелочами
2. Обладают коррозийной активностью.

## Slide 4: Группа – поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Представитель: самаровка, мистраль, триацид, септабик,бюльбак, аламинол, велтолен и др.
Положительные свойства:
1. Нет резкого запаха
2. Стабильность и низкий уровень токсичности
3. Слабая коррозийная активность.
4. Обладают моющими свойствами.
Недостатки:
1. Быстрое и частое формирование устойчивости м/о
2. Наличие бактериостатического действия (приостанавливают развитие и рост бактерий, а не уничтожают их).
3. Часто являются аллергенами (обладают раздрожающим действием на кожу и слизистые)
5. Невысокая активность при низких температурах.

## Slide 5: Группа – гуанидиносодержащие препараты.
Представитель: лизоформин, пливасепт, катасепт, – обладают широким спектром антимикробного действия (кроме туберкулёза, не проявляют активности к грибам, вирусам, спорам). Особенность группы – образование на обработанных поверхностях плёнки, обеспечивающей длительное бактерицидное действие. Широкое распространение получил хлоргексидин биглюконат (гибитан) – спиртовый р-р гуанидинов. На основе гуанидинов разработан ряд кожных антисептиков: пливасепт, АХД-2000, асептинол и др.

## Slide 6: Группа – альдегидсодержащие
Представитель: гигасепт, сайдекс, бианол и др.
Положительные свойства:
1. Широкий спектр антимикробного действия (наличие дезинфицирующих, у многих и стерилизующих свойств)
2. Низкая коррозийная активность.
Недостатки:
1. Работу проводят в отсутствии пациентов, в условиях вытяжного шкафа и эффективной вентиляции
2. Выраженная способность фиксировать органические соединения: кровь, слизь, гной, что требует предварительной отмывки
3. Резкий неприятный запах
4. Высокая токсичность.

## Slide 7: Группа – спирты
Представитель: 70% этиловый спирт, 0,5% спиртовый р-р хлоргексидина в 70% этиловом спирте, 4% водный р-р хлоргексидина биглюконата, лизанин.
Недостатки:
1. Фиксируют органические загрязнения.
2. Не обладают спороцидным действием и в отношении м/о туберкулёза

## Slide 8: Жавель-Солид
Cодержание активного хлора, % | Количество таблеток на 10л воды
0,015 | 1
0,03 | 2
0,06 | 4
0,1 | 7
0,2 | 14
0,3 | 20
Cодержание активного хлора, % | Количество таблеток на 10л воды
0,015 | 1
0,03 | 2
0,06 | 4
0,1 | 7
0,2 | 14
0,3 | 20

## Slide 9: Жавель-солид
Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток
Внешний вид | Таблетка круглой правильной формы
Цвет | Белый
Запах | Слабый запах хлора
Средняя масса, г | 3,2 ± 0,2
Время распада, мин. | Не более 5 мин.
Содержание активного хлора в таблетке, г | 1,5 ± 0,2

## Slide 10: Ди-хлор
Контролируемые параметры | Норма
Внешний вид | Таблетка белого цвета (допускаются оттенки) круг­лой формы с запахом хлора
Средняя масса таблетки, г | 3,32 ± 0,18
Показатель активности водородных ионов водного раствора (вода питьевая) с массовой долей 0,3% (по активному хлору), рН | 6,4 ± 0,6
Масса активного хлора, г (при растворении 1 таблетки) | 1,50 ± 0,12

## Slide 11: Жавель-Солид
Расчет
Масса таблетки от 3,0 до 3,4 грамма, содержание активного хлора в таблетке от 1,3 до 1,7 г
100% ---- 3,0 100% ------ 3,4
Х ---- 1,3 Х ------ 1,3
=43,3 =38,2
100% ---- 3,0 100% ------ 3,4
Х ---- 1,7 Х ------ 1,7
=56,7 =56,7
Вывод: содержание активного хлора в таблетке от 38,2 до 56,7%

## Slide 12: Массовую долю активного хлора Х в процентах вычисляют по формуле:
,
V- объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно
с(Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н), израсходованный на титрование, мл.
0,003545- масса активного хлора, соответствующая 1 мл. раствора тиосульфата натрия концентрацией точно с(Na2S2O3 * 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н).
m – масса анализируемой пробы,г.
К - поправочный коэффициент

## Slide 13: Для растворов

## Slide 14: По физико-химическим показателям гипохлорит натрия должен соответствовать нормам, указанным и таблице.
Наименование показателя | Норма для марок | 
 | А ОКП 21 4713 0100 | Б ОКП 21 4713 0200
1. Внешний вид | Жидкость зеленовато-желтого цвета | 
2. Коэффициент светопропускания, %, не менее | 20 | 20
3. Массовая концентрация активного хлора, г/дм3 , не менее | 190 | 170
4. Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм3 | 10-20 | 40-60
5. Массовая концентрация железа, г/дм , не более | 0,02 | 0,06

## Slide 15: Массовую концентрацию активного хлора Х, г/дм3 , вычисляют по формуле:

## Slide 16: Массовая доля активного брома или йода Х в процентах вычисляют по формуле:
0,00799 - масса активного брома, соответствующая 1 мл. раствора тиосульфата натрия концентрацией точно с (Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н),
или 0,01269 - масса активного йода, соответствующая 1 мл. раствора тиосульфата натрия концентрацией точно с (Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н)

## Slide 17: Массовую долю активного кислорода в прцентах вычисляют по формуле:
0,0008 - масса активного кислорода, соответствующая 1 мл. раствора тиосульфата натрия концентрацией точно с(Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н).

## Slide 18: Массовую долю перекиси водорода Х в процентах вычисляют по формуле
V- объем раствора марганцовокислого калия концентрации с(1/5KMnO4)=0,1 моль/дм3(0,1Н),израсходованный на титрование анализируемой пробы,см3,
V1- объем раствора марганцовокислого калия концентрации с(1/5KMnO4)=0,1 моль/дм3(0,1Н),израсходованный на контрольное титрование,см3
0,0017 – масса перекиси водорода соответствующая 1 мл. раствора марганцовокислого калия концентрации (1/5KMnO4)=0,1 моль/дм3(0,1Н)
К – поправочный коэффициент раствора марганцовокислого калия концентрации с(1/5KMnO4)=0,1 моль/дм3(0,1Н)
m – масса анализируемой пробы, г.

## Slide 19: Массовую долю надуксусной кислоты Х в процентах вычисляют по формуле:
V- объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно
с(Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н), израсходованный на титрование, мл.
0,0038 – масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 мл. раствора тиосульфата натрия точно с (Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н)
К – поправочный коэффициэнт раствора тиосульфата натрия с с (Na2S2O3* 5Н2О)=0,1моль/дм3 (0,1Н)
m– масса анализируемой пробы, г

## Slide 20: Массовую долю глутарового альдегида Х в процентах вычисляют по формуле:
, где
V- объем раствора гидроокиси натрия концентрации с NaОН=0,5 моль/дм3 (0,5Н), израсходованный на титрование, мл.
0,0025- масса глутарового альдегида, соответствующая 1 мл. раствора тиосульфата натрия концентрации точно с NaОН=0,5 моль/дм3 (0,5Н)
К-поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия концентрацией с NaОН=0,5 моль/дм3 (0,5Н)
m – масса анализируемой пробы, г.

## Slide 21: Массовую долю алкилдиметил-бензиламмоний хлорида Х в процентах вычисляют по формуле
X=

## Slide 22: Ника-2
X= %,
здесь одна 100 перевод в проценты, другая 100 разведение средства 6,0грамм в колбу на 100мл.
V – объем додецилсульфата натрия 0,004Н =5мл.
V1 – объем раствора Ника-2 пошедшего на титрование
Растворы не разводим, а титруем готовым раствором.
X= %,
здесь отсутствует масса и одна 100 на разведение, остается 100 перевод в %

## Slide 23: Ника Экстра М
X= %,
где
0,00143 — масса алкидилметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации C(C 12 H 25 OSO 3Na) = 0,004 моль/дм3, г;
V— объем раствора додецилсульфата натрия концентрации C(C 12 H 25 OSO 3Na) = 0,004 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
К — поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации C(C 12H 25OSO 3Na) = 0,004 моль/дм3,.
m — масса анализируемой пробы, г.

## Slide 24: Приготовление рабочих растворов средства "Ника-экстра М"
Концентрация рабочего раствора, % |  | Количества средства и воды (мл) для приготовления |  |  | 
по препарату | По ДВ | 1 л раствора |  | 10 л раствора | 
 |  | средство | вода | средство | вода
0,3 | 0,012 | 3,0 | 997,0 | 30 | 9970,0
0,5 | 0,02 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950,0
1,0 | 0,04 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0
2,0 | 0,08 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0
3,0 | 0,12 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0
5,0 | 0,2 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0
10,0 | 0,4 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 | 9000,0
15,0 | 0,6 | 150,0 | 850,0 | 1500,0 | 8500,0
20,0 | 0,8 | 200,0 | 800,0 | 2000,0 | 8000,0

## Slide 25
п/п | Наименование показателя | Норма
1 | Внешний вид, цвет | Прозрачная вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета. Допускается наличие осадка.
2 | Показатель активности водородных ионов Н+ водного раствора средства с массовой долей 1%, рН, в пределах | 8,0-10,0
3 | Массовая доля неионного поверхностно- активного вещества, %, в пределах | 13,0-17,0
4 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида (в пересчете на 100% основного вещества, %, в пределах | 3,5 - 4,5

## Slide 26: НИКА ПОЛИЦИД
Показатели | Норма
Внешний вид, цвет, запах | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым характерным запахом, допустимо наличие небольшого осадка при хранении
Показатель активности водородных ионов Н водного раствора средства с массовой долей 1%, рП, в пределах | 1,5-2,5
Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, % | 2,0 - 3,0

## Slide 27: Приготовление рабочих растворов средства «НИКА-ПОЛИЦИД»
Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество средства «НИКА-ПОЛИЦИД» и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  | 
 | 1 л |  | 10л | 
 | Средство, мл | Вода, мл | Средство, мл | Вода, мл
1,0 | 10,0 | 990.0 | 100,0 | 9900,0
1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0
2,0 | 20,0 | 980.0 | 200,0 | 9800,0
3,0 | 30,0 | 970,0 | 300.0 | 9700,0

## Slide 28: Определение концентрации раствора по действующему веществу
Например в направлении 1% раствор
100% ----- 2,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорида
1% ------ Х% алкилдиметилбензиламмоний хлорида
Х==0,02, т.е 1,0% рабочий раствор (по препарату), соответствует 0,02% по действующему веществу алкилдиметилбензиламмонию хлорида (ЧАС)
100% ----- 3,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорида
1% ------ Х% алкилдиметилбензиламмоний хлорида
Х==0,03
При титровании 1% раствора мы должны получить, после расчета, от 0,02 до 0,03%.
В протоколах указывается цифра по действующему веществу.

## Slide 29: Третичные алкиламины-N,N-бис3-аминопропилдодециламин
0,00998—масса N,N-бис3-аминопропилдодециламин, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты концентрации точно с HCl=0,1 моль/дм3 (0,1 Н)
V— объем раствора соляной кислоты концентрации с HCl=0,1 моль/дм3
(0,1 Н), израсходованный на титрование, см3;
К—поправочный коэффициент раствора соляной кислоты с HCl=0,1 моль/дм3 (0,1 Н)
m — масса анализируемой пробы, г.
X= %,

## Slide 30: Массовую долю серной кислоты в процентах вычисляют по формуле
V – объем раствора гидроокиси натрия концентрации сNaOH = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н), израсходованный на титрование, см3;
0,0049 – масса серной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации точно
сNaOH = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н);
K – поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия концентрации сNaOH =0,1 моль/дм3
(0,1 Н);
m – масса анализируемой пробы, г.
X= %,

## Slide 31: Определение щелочей на примере Ника-2
V – объем раствора соляной кислоты концентрации точно сHCl = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н), израсходованный на титрование, см3;
0,0040 – масса NaOH, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, концентрации точно сHCl = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н);
K – поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации сHCl=0,1 моль/дм3 (0,1 Н);
m – масса анализируемой пробы, г.
X= %,

## Slide 32
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
___________________ А.В.Чернышева
24 сентября 2012 года.
Отчёт
О внедрении метода определения активности дезинфицирующего средства согласно инструкции № 23/08 по применению дезинфицирующего средства «ХЛОРТАБ»
ООО «Самарово»
Метод определения содержания массовой доли активного хлора. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия, в присутствии крахмала, до полногообесцвечивания.
Контроль качества внедрения методики проводили по прецизионности.
1. определения массовой доли активного хлора в пробе разными исполнителями;
2. определения массовой доли активного хлора в пробе с интервалом времени равным шесть часов;
3. определения массовой доли активного хлора в пробе при смене тиосульфата натрия;
4 определения массовой доли активного хлора в пробе при смене йодистого калия.
Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа предусматривает:
- Получение результата контрольного измерения Х11, Х12,Х13 Х21, Х22, Х23
- Нахождение средних значений Хср1 и Хср2
- Сравнивание значений /Х max - Х min/ с величиной r.
- Сравнивание значений /Хср1- Хср2/ с величиной R
Погрешность контрольного определения признают удовлетворительной если:
/Х max - Х min/≤ r
/Хср1- Хср2/ < R, где
r – абсолютное допустимое расхождение между тремя параллельными,
R =1,4* r

## Slide 33
№ п/п | Х11 | Х12 | Х13 | Хmax-Хmin | Хср1 | Х21 | Х22 | Х23 | Хmax-Хmin | Хср2 | Хср1- Хср2 | R | r
1 | 48,7 | 49,6 | 48,7 | 0,9 | 49,0 | 50,6 | 49,6 | 48,7 | 1,9 | 49,6 | 0,6 | 11,2 | 8,0
2 | 51,5 | 50,6 | 49,6 | 1,9 | 50,6 | 47,7 | 49,6 | 48,7 | 1,9 | 48,7 | 1,9 | 11,2 | 8,0
3 | 47,7 | 46,7 | 48,7 | 2,0 | 47,7 | 45,8 | 44,8 | 43,9 | 1,9 | 44,8 | 2,9 | 11,2 | 8,0
4 | 42,9 | 42,0 | 41,0 | 1,9 | 42,0 | 40,1 | 41,0 | 42,0 | 1,9 | 41,0 | 1,0 | 11,2 | 8,0
5 | 48,7 | 47,7 | 46,7 | 2,0 | 47,7 | 49,6 | 50,6 | 51,5 | 1,9 | 50,6 | 2,9 | 11,2 | 8,0
6 | 42,0 | 41,0 | 40,1 | 1,9 | 41,0 | 42,9 | 42,0 | 43,9 | 1,9 | 42,9 | 1,9 | 11,2 | 8,0
7 | 46,7 | 45,8 | 44,8 | 1,9 | 45,8 | 44,8 | 43,9 | 42,9 | 1,9 | 43,9 | 1,9 | 11,2 | 8,0
8 | 48,7 | 49,6 | 50,6 | 1,9 | 49,6 | 47,7 | 46,7 | 45,8 | 1,9 | 46,7 | 2,9 | 11,2 | 8,0

## Slide 34
УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)»
________________ А.В. Чернышева
«5» июня 2013 г.
Отчёт
О внедрении метода определения активности дезинфицирующего средства
«Эмовекс» согласно инструкции по применению средства дезинфицирующего
«Эмовекс» (изготовитель ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКС», Россия) для обеззараживания воды плавательных бассейнов.
Метод определения содержания массовой доли активного хлора в концентрате проводят титриметрическим методом. К пробе прибавляют раствор йодистого калия и раствор серной кислоты, перемешивают и помещают в темное место, через пять минут выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия, в присутствии крахмала, до полного обесцвечивания.
Контроль качества внедрения методики проводили по прецизионности.
1. определения массовой доли активного хлора в пробе разными исполнителями;
2. определения массовой доли активного хлора в пробе с интервалом времени равным шесть часов;
3. определения массовой доли активного хлора в пробе при смене раствора тиосульфата натрия;
4. определения массовой доли активного хлора в пробе при смене раствора йодистого калия.
Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа предусматривает:
- Получение результата контрольного измерения Х11, Х12, Х13,Х21, Х22, Х13;
- Нахождение средних значений Хср1 и Хср2
- Сравнивание значений /Х max - Х min / с величиной r.
- Сравнивание значений /Хср1- Хср2 / с величиной R
Погрешность контрольного определения признают удовлетворительной если:
/Х max - Х min / ≤ r
/Хср1- Хср2/ < R, где
r – абсолютное допустимое расхождение между двумя параллельными,
R =1,4* r

## Slide 35
№ п/п | Х11 | Х12 | /Х11-Х12/ | Хср1 | Х21 | Х22 | /Х11-Х12/ | Хср2 | Хср1- Хср2 | R | r
1 | 90,4 | 90,4 | 0 | 90,4 | 90,4 | 89,9 | 0,5 | 90,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5
2 | 89,5 | 89,9 | 0,4 | 89,7 | 89,5 | 89,0 | 0,5 | 89,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5
3 | 90,8 | 91,3 | 0,5 | 91,1 | 91,7 | 91,3 | 0,4 | 91,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5
4 | 90,4 | 89,9 | 0,5 | 90,2 | 89,5 | 89,9 | 0,4 | 89,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5
5 | 88,6 | 89,0 | 0,4 | 88,8 | 89,5 | 89,0 | 0,5 | 89,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5
6 | 97,0 | 96,6 | 0,4 | 96,8 | 96,6 | 96,1 | 0,4 | 96,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5
7 | 91,3 | 91,7 | 0,4 | 91,5 | 90,8 | 91,3 | 0,5 | 91,1 | 0,4 | 0,7 | 0,5
8 | 91,3 | 90,8 | 0,5 | 91,1 | 90,4 | 90,8 | 0,4 | 90,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5

## Slide 36
Заключение:
Из данных таблицы следует, что результаты контрольной процедуры меньше норматива контроля. Повторяемость результатов единичных измерений не превышает установленного предела повторяемости. Процедура анализа признаётся удовлетворительной.
Ответственный исполнитель:
Химик-эксперт Е.А.Кудряшова
Зав.лабораторией коммунальной гигиены Р.И.Валеева
Зав. отделом санитарно-химических
и токсико-гигиенических исследований С.В.Кияшко
04.06.2013г.