## Slide 1: Паспортизация опасных отходов

## Slide 2: ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТ ОТХОДОВ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?
В соответствии с пп. 2 и 3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 29.06.2015; далее — Федеральный закон № 89-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I–IV классов опасности, должны подтвердить отнесение этих отходов к конкретному классу опасности. На отходы I–IV классов опасности должен быть составлен паспорт:
Извлечение из Федерального закона № 89-ФЗ
Статья 14. Требования к обращению с опасными отходами […] 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I–IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 3. На отходы I–IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I–IV класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. […]
Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ паспорт отходов — это документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
Утвержденный паспорт отходов I–IV классов опасности служит основой для определения безопасного с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья человека способа обращения с отходами.
Сведения, которые содержатся в паспорте, могут быть использованы хозяйствующим субъектом:
при организации мест накопления (хранения) отходов;
при организации транспортирования отходов
при составлении инструкции по обращению с отходами для лиц, допущенных к обращению с отходами I–IV классов опасности
Передача отходов I–IV классов опасности сторонним организациям также должна осуществляться при наличии паспорта.

## Slide 3
Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона № 89-ФЗ и п. 2 Правил проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности, утвержденных Постановлением № 712 (далее — Правила проведения паспортизации), требования данных нормативных правовых актов не распространяются на отношения в области обращения:
с радиоактивными отходами;
биологическими отходами;
медицинскими отходами;
веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства);
выбросами вредных веществ в атмосферу;
сбросами вредных веществ в водные объекты.

## Slide 4: ФККО-2014

## Slide 5: Структура ФККО
Каждому отходу в системе каталога присваивается 11 — значный структурированный код. Все эти цифры имеют свои обозначения и относят отходы в блоки, группы, подгруппы, виды. Коды для токсичных, опасных отходов представляют собой совокупность всех этих значений. Первая систематизация в каталоге проходит по блокам, каждый из которых включает в себя мусор, относящийся к определенной сфере жизнедеятельности.
Различают всего 8 глобальных блоков:
Сельское хозяйство и рыбалка.
Добыча полезных ресурсов.
Промышленность в сфере обработки.
Отходы потребления.
Электроэнергия, газ, пар.
Водоснабжение, водоотведение.
Строительство.
Прочие виды деятельности.
Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру. Первые восемь знаков кода вида отходов используются для кодирования происхождения видов отходов и их состава. Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы отхода, а одиннадцатый знак кода - для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.
В 11-ом знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп; для видов отходов значащая цифра обозначает: 1 - I-й класс опасности; 2 - II-й класс опасности; 3 - III-й класс опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й класс опасности.

## Slide 6: Пример кодирования сведений о виде отходов «тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %)», вошедшем в Блок 4:
4 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9
4 60 000 00 00 0 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
4 68 000 00 00 0 | Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные
4 68 200 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные
4 68 210 00 00 0 | Лом и отходы алюминия загрязненные
4 68 211 00 00 0 | Тара алюминиевая загрязненная
4 68 211 01 51 4 | тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %)

## Slide 9: В том случае, если отход представляет собой готовое изделие, свойства которого изменились в результате того, что изделие каким-то образом использовалось, то главное, что надо определить – каково содержание компонента, изменившего изделие

## Slide 10
Для того, чтобы оформить паспорт отхода надо знать, как этот отход будет называться .
Возьмем самый типичный отход – пустую пластиковую банку из-под краски.
Если обратиться к ФККО, то для пустых банок есть целая группа
И самым очевидным из этой группы будет отход:
Но если на дне банки с краской мы видим знак , то мы не можем принять название «тара полиэтиленовая»
Этот знак означает, что эта тара сделана из совершенно другого материала. Не из полиэтилена, а поливинилхлорида.
И пластмасс, из которых сделана эта тара может быть превеликое множество.
И более того, одна и та же краска, в зависимости от фирмы-производителя может быть упакована в разную тару.

## Slide 11
Как же поступить?
Наверное, в том случае, если вы всегда получаете краску в определенной таре из определенного материала, то имеет смысл обозначить конкретный вид тары в названии отхода. Если это не так, то надо постараться найти наиболее «общий» вид отхода.
Но это, к сожалению, не избавит вас от ситуации, когда в лицензии полигона, на котором вы собираетесь разместить банку из-под краски, или в лицензии перевозчика, который эту банку туда повезет, отхода с таким кодом нет.
В таком случае, называем отход так, как он называется у полигона, оформляем на него паспорт и во время проверки прячем подальше банки, сделанные из «неправильного» материала.

## Slide 12
Когда мы имеем дела с отходами производства, особенно с отходами производства, связанного с химическими преобразованиями, то для определения состава отхода и для его правильного «именования» необходим химический анализ.
И передавая отход на проведения этого анализа необходимо знать
- суть технологического процесса (что во что вливают и что получают, а еще лучше – что могут получить)
- примерный состав готовой продукции, получаемый в результате этого процесса
- ориентировочный качественный состав образующегося отхода.

## Slide 13: Вот как выглядит процесс паспортизации для обычных пальчиковых батареек. Проводим анализ

## Slide 14: Получаем протокол анализа

## Slide 15: Оформляем Паспорт опасного отхода

## Slide 16: Для отходов 5 класса оформление паспорта не требуется, для подтверждения 5 класса опасности необходимо провести морфологический (или химический) анализ отхода и его биотесирование, т.е проверить его опасность на биологическом материале.